PRÜFUNGSBOGEN GABELSTAPLER / Flurförderzeuge 50F

TEILNEHMER:

Geburtstag:                       Geburtsort:

___________________________________________________________________________________

Theoretische PRÜFUNG

nach DGUV 308-001 – Multiple Choice – maximal 45 Minuten – maximal _____ Fehlerpunkte

Fehlerpunkte:                  Prüfungsdatum:                          Prüfungsort:

Prüfung wurde mündlich abgenommen:		( ) JA       ( ) NEIN

Prüfung bestanden?			 	( ) JA       ( ) NEIN

PRÜFER:

___________________________________________________________________________________

Praktische PRÜFUNG

nach DGUV 308-001– 15 bis 20 Minuten

Fehlerpunkte – je Fehler einen Punkt! – maximal  ___  Fehlerpunkte:

| Prüfungsteil | Fehlerpunkte |
| --- | --- |
| Abfahrtskontrolle (Sichtkontrolle und Funktionskontrolle) |  |
| Rückhaltesystem nicht genutzt |  |
| Ladegut nicht korrekt aufgenommen / angefahren etc. |  |
| Umfeld Beobachtung / Seitenblick / Rückblick etc. |  |
| Heben und Senken nicht mit geradem Mast / Feststellbremse |  |
| Geschwindigkeit zu hoch / Kurven etc. |  |
| Fahren – Last nicht bodennah verfahren – Tordurchfahrt |  |
| Wände / Absperrungen etc. angefahren |  |
| Ladegut nicht korrekt aus dem / in das Regal verbracht |  |
| Fahrzeug nicht richtig abgestellt – Schlüssel abziehen – Notausgänge |  |
| Weitere Fehler: |  |

Fehlerpunkte gesamt:               Prüfungsdatum:                          Prüfungsort:

Prüfung bestanden?   ( ) JA    ( ) NEIN

PRÜFER:

ZU DEN AUFGABEN KÖNNEN MEHRERE ANTWORTEN RICHTIG SEIN!!!

___________________________________________________________________________________

AUFGABE 1

Wo dürfen Sie Ihren Gabelstapler / Flurförderzeug nicht abstellen?

(nennen Sie 4 Bereiche!)

___________________________________________________________________________________

AUFGABE 2

Wo dürfen Sie mit einem Gabelstapler / Flurförderzeug im Betrieb fahren?

( a ) – auf gesperrten Verkehrswegen

( b ) – auf Verkehrswegen die für den Gabelstapler freigegeben wurden

( c ) – auf öffentlichen Straßen – hier nur auf dem Gehweg

( d ) – auf allen innerbetrieblichen Wegen

AUFGABE 3

Sie möchten einen Kollegen/in mit dem Gabelstapler mitnehmen. Was muss am Gabelstapler / Flurförderzeug vorhanden sein?

( a ) – eine zusätzliche Trittstufe

( b ) – ein zweiter Sitz

( c ) – ein zusätzlicher Haltegriff außen am Gabelstapler

AUFGABE 4

Wie oft muss eine Abfahrtskontrolle bei einem Gabelstapler durchgeführt werden?

( a ) – einmal im Jahr

( b ) – bei Bedarf

( c ) – vor jedem täglichen Einsatz

( d ) – nur nach einem Unfall

AUFGABE 5

Wann darf eine Person mit einem Gabelstapler in die Höhe gehoben werden?

( a ) – wenn es die Person möchte und dies schriftlich bestätigt

( b ) – wenn ein spezieller Arbeitskorb, gesichert auf dem Gabelstapler angebracht wurde

( c ) – wenn der Unternehmer/in dies möchte, besondere Arbeitssicherheit ist nicht zu befolgen

( d ) – nur wenn der Gabelstapler und der spezielle Arbeitskorb hierzu geeignet sind

AUFGABE 6

Was ist das Ziel von Gesetzen und Verordnungen, wie das Arbeitsschutzgesetz und die DGUV 308-001?

( a ) – Ziel ist es, Unfälle zu verhindern

( b ) – Besondere Ziele werden nicht angestrebt

( c ) – Ziel ist ein sicherer Arbeitsplatz

( d ) – Ziel ist der maximale Gewinn für den Unternehmer/in

AUFGABE 7

Was ist neben Gesetzen und Verordnungen beim Betrieb eines Gabelstaplers grundsätzlich wichtig?

( a ) – Die Betriebsanweisung

( b ) – Die Anweisung des Betriebsrates eines Unternehmens

( c ) – Die Maschinenrichtlinien 2006 / 42 / EG

AUFGABE 8

Wann muss eine Betriebsanleitung des Herstellers gelesen werden?

( a ) – nach einem Unfall

( b ) – jeden Tag vor Beginn der Tätigkeiten

( c ) – vor dem ersten Einsatz eines unbekannten / neuen Gabelstaplers

( d ) – einmal im Monat

AUFGABE 9

Wer darf einen Gabelstapler einsetzen?

( a ) – nach dem 18. Lebensjahr – Auszubildende nach dem 16. Lebensjahr unter Aufsicht des Ausbilders

( b ) – wer für den Einsatz eines Gabelstaplers ausgebildet ist und jährlich unterwiesen wurde

( c ) – nur wer vom Unternehmer/in beauftragt wurde

( d ) – jeder Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände, wenn dieser einen Gabelstapler benötigt

AUFGABE 10

Was ist die häufigste Unfallursache bei Unfällen mit Gabelstaplern?

( a ) – das Heben von Lasten

( b ) – Anfahrunfälle ( zum Beispiel das Rückwärtsfahren )

( c ) – falsches Aussteigen

( d ) – falsche Wartung

AUFGABE 11

Wo kann man Anfahrschäden sehen?

( a ) – an Rost auf den Gabelzinken

( b ) – an einem deformierten Anfahrschutz an einem Regal

( c ) – an Lackresten auf Eckleisten an Toren und Durchfahrten

AUFGABE 12

Was sind die ersten Schritte nach einem Unfall?

Bitte notieren Sie die ersten drei Vorgehensweisen in der richtigen Reihenfolge!

- ______________________________________

- ______________________________________

- ______________________________________

AUFGABE 13

Sie befinden sich auf einem fremden Betriebsgelände, was ist für Sie in Bezug auf einen eventuellen Notfall, wichtig zu wissen? Nennen Sie bitte 4 Punkte!

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

AUFGABE 14

Was ist ein Gabelstapler / Flurförderzeug?

( a ) – ein Gegengewichtsstapler

( b ) – ein Transporter

( c ) – ein Seitenstapler und Vierwegestapler

( d ) – ein Teleskopstapler

( e ) – eine Hubarbeitsbühne

AUFGABE 15

Was gehört nicht standardmäßig an einen Gabelstapler?

( a ) – vier Luftreifen

( b ) – eine Klimaanlage

( c ) – zwei Gabelzinken

( d ) – eine Feststellbremse

( e ) – ein Fahrersitz

AUFGABE 16

Welche Antriebsarten gibt es beim Gabelstapler?

( a ) – Dieselantrieb

( b ) – Gasantrieb

( c ) – Turbinenantrieb

( d ) – Elektroantrieb

AUFGABE 17

Worauf muss man beim Laden einer Batterie eines Gabelstaplers mit einem Elektroantrieb beachten?

Nennen Sie bitte 2 Punkte!

________________________________________________________________________________

AUFGABE 18

Was sind Sicherheitssysteme in Bezug auf den Gabelstapler?

( a ) – Airbag im Gabelstapler

( b ) – ABV im Gabelstapler

( c ) – Sicherheitswesten mit Anzeige in der Fahrerkabine

( d ) – Fahrer - Rückhaltesysteme

AUFGABE 19

Sie möchten ein Anbaugerät an Ihrem Gabelstapler nutzen. Was muss gewährleistet sein?

( a ) – die Farbe des Anbaugerätes muss zum Gabelstapler passen

( b ) – die Tragfähigkeit des Gabelstaplers darf nicht überschritten werden

( c ) – die Installation des Anbauteils muss nach Herstellerangaben erfolgen

( d ) – ein Anbauteil benötigt einen TÜV Gutachten

AUFGABE 20

Wo liegt der Schwerpunkt bei einem nicht beladenen Gabelstapler?

Zeichnen Sie diesen Schwerpunkt beim Gabelstapler ein!

AUFGABE 21

Wo liegt der gesamte Schwerpunkt bei einem

beladenen Gabelstapler mit hochgehobener Last?

Zeichnen Sie diesen Schwerpunkt beim Gabelstapler ein!

AUFGABE 22

Zeichnen Sie das Standdreieck beim Gabelstapler ein!

AUFGABE 23

Wann kann ein Gabelstapler umkippen?

Nennen Sie mindestens 4 Gründe / Situationen!

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

AUFGABE 24

Woran kann man erkennen, wie schwer und wie hoch ein Gabelstapler heben kann?

( a ) – an der Typenbezeichnung des Gabelstaplers

( b ) – am Traglastdiagramm

( c ) – in der DGUV 308-001

( d ) – in der Arbeitsanweisung des Unternehmens

AUFGABE 25

Es soll eine Last von 1.000kg mit einem Abstand Schwerpunkt zum Gabelrücken von 590mm angehoben werden. Wie hoch darf diese Last angehoben werden?

bis zu _______________mm

AUFGABE 26

Aus dem obigen Traglastdiagramm kann man auch weitere Details zum Gabelstapler erkennen.

Die maximale Höhe des Gabelstaplers liegt bei _________ mm.

Die maximale Last liegt bei __________ kg.

AUFGABE 27

Der Lastverteilungsplan …

( a ) – hilft dem Kraftfahrer/in die Ladung beim richtigen Kunden auszuliefern

( b ) – ist für die richtige Lastverteilung auf einem LKW und einem Anhänger / Auflieger wichtig

( c ) – wird vom Gabelstaplerfahrer/in ausgestellt

( d ) – wirkt sich negativ auf die Fahreigenschaften eines LKW aus

AUFGABE 28

Wer ist für die Ladungssicherung nach HGB §412 auf einem Fahrzeug verantwortlich?

( a ) – der Transport Unternehmer/in und Halter/in eines Fahrzeuges

( b ) – der Verlader

( c ) – der Kraftfahrer/in

( d ) – der Empfänger/in

AUFGABE 29

Welche Aufgaben hat ein Verlader nach dem HGB §412?

( a ) – das Fahrzeug zu beladen

( b ) – die Ladung zu verstauen

( c ) – die Ladung zu befestigen / Ladungssicherung zu betreiben

( d ) – am Entladeort für das Abladen zu sorgen

AUFGABE 30

Der gesamte Schwerpunkt von Ladung errechnet sich aus …

( a ) – der Entfernung der einzelnen Schwerpunkte zur Stirnwand und den Gewichten der Ladungen

( b ) – der Höhe der Ladungen und den Gewichten der Ladungen

( c ) – der Breite der Ladungen und den Höhen der Ladungen

AUFGABE 31

Welche Punkte sind bei der Transporter Beladung besonders zu beachten, um Schäden zu verhindern?

Nennen Sie bitte 4 Punkte!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

AUFGABE 32

Was sind die Grundregeln bei der Bedienung eines Gabelstaplers/ Flurförderzeuges?

Nennen Sie bitte 4 Punkte!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

AUFGABE 33

Welche Punkte sind bei einer täglichen Abfahrtskontrolle zu beachten?

( a ) – Kontrolle der Hydraulik

( b ) – Gabelzinken gerade und fest

( c ) – Beleuchtung in Ordnung

( d ) – Smartphone geladen

AUFGABE 34

Was überprüfen Sie mit einer Funktionskontrolle?

Nennen Sie bitte 4 Punkte!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

AUFGABE 35

Was müssen Sie bei einem Defekt eines Gabelstaplers / Flurförderfahrzeuges machen?

( a ) – den Gabelstapler sofort außer Betrieb setzen

( b ) – den Gabelstapler mit gestecktem Schlüssel in der Werkstatt zur Reparatur abstellen

( c ) – den Vorgesetzen sofort über den defekt des Gabelstaplers informieren

( d ) – den Gabelstapler als defekt markieren

( e ) – keine Panik machen, weiter arbeiten und erst einmal sehen ob der Schaden größer wird

AUFGABE 36

Bevor man mit einem Gabelstapler losfährt, sollte man …

( a ) – den Mast zu sich ziehen

( b ) – die  Gabelzinken ca. 15cm über den Boden bringen

( c ) – einmal Hupen um jeden zu zeigen, dass man jetzt losfährt

( d ) – sich die Wegstrecke, welche zu befahren ist, einmal ansehen

AUFGABE 37

Bei angehobener Last dürfen Sie einen Gabelstapler …

( a ) – ruhig geradeausfahren

( b ) – nur rückwärtsfahren, denn nach vorne ist keine Sicht

( c ) – gar nicht fahren, sondern nur mit abgesenkter Last ca. 15cm über dem Boden

AUFGABE 38

Beim Einsetzen von Last in ein Regal müssen Sie …

( a ) – schnell fahren

( b ) – langsam und vorsichtig fahren

( c ) – nur gerade einfahren

AUFGABE 39

Nach dem herausholen einer Last aus einem Regal in einer Höhe von 3,8m, dürfen Sie …

( a ) – direkt einlenken um Platz zu sparen

( b ) – nur gerade zurück fahren, bis die Gabelzinken wieder abgesenkt werden können

( c ) – aus Sicherheitsgründen die Gabelzinken erst 5,0m vom Regal entfernt absenken

AUFGABE 40

Was kann passieren, wenn Sie die Last mit angezogenem / nicht geradem Mast anheben?

Nennen Sie 2 Punkte!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

AUFGABE 41

Was ist bei Fahrten durch ein Tor zu beachten?

( a ) – Tore immer ganz öffnen

( b ) – Tore nicht ganz öffnen, und so die Umwelt schonen

( c ) – vor der Durchfahrt kurz Hupen um weitere Personen zu warnen

( d ) – nach der Durchfahrt kurz Hupen um weiteren Personen zu zeigen, dass man es geschafft hat

AUFGABE 42

Beim Befahren von Rampen und Gefällestrecken, …

( a ) – müssen die Gabelzinken immer so hoch wie möglich geführt werden

( b ) – darf nur mit der Last zum „Tal“ hin gefahren werden

( c ) – darf nur mit der Last zum „Berg“ hin gefahren werden

( d ) – spielt es keine Rolle wie der Gabelstapler gefahren wird

AUFGABE 43

Was müssen Sie bei diesem Verkehrsweg beachten?

Nennen Sie 2 Punkte!

__________________________________________

__________________________________________

AUFGABE 44

Vervollständigen Sie den folgenden Text!

Abstände zu anderen Gabelstaplern oder zu Verkehrswegen sind unbedingt einzuhalten.

So muss der Abstand

- zwischen Gabelstapler und Grenze des Verkehrsweges mindestens ______ m,

- zwischen den Gabelstaplern mindestens ______ m betragen.

AUFGABE 45

Wie stellen Sie einen Gabelstapler richtig ab?

Nennen Sie 6 Punkte!

1 - _______________________________________________________

2 - _______________________________________________________

3 - _______________________________________________________

4 - _______________________________________________________

5 - _______________________________________________________

6 - _______________________________________________________

AUFGABE 46

Bis zu welcher Geschwindigkeit ist das Führen eines Gabelstaplers im öffentlichen Straßenverkehr, ohne amtlichem Kennzeichen möglich?

( a ) – bis 6 km/h

( b ) – bis 25 km/h

( c ) – über 25 km/h

AUFGABE 47

Was muss ein Gabelstapler erfüllen, wenn dieser mit 20km/h im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden soll?

( a ) – Gabelspitzen müssen gesichert werden

( b ) – es muss ein Verbandkasten vorhanden sein

( c ) – es muss ein Radio für die Verkehrsnachrichten vorhanden sein

( d ) – es muss ein zweiter Sitz für einen Beifahrer/in vorhanden sein

AUFGABE 48

Ab welcher Geschwindigkeit muss ein Gabelstapler auch ein amtliches Kennzeichen haben?

Ab _________ km/h

AUFGABE 49

Bei einem Gabelstapler mit mehr als 25 km/h und bis 3.500kg benötigt der Fahrer/in eine Fahrerlaubnis der

( a ) – Führerscheinklasse B/BE

( b ) – Führerscheinklasse C1/C1E

( c ) – Führerscheinklasse C/CE

AUFGABE 50

Sie sollen einen LKW auf der öffentlichen Zufahrtsstraße zu Ihrem Betrieb mit dem Gabelstapler entladen. Sie befinden sich

( a ) – nicht im öffentlichen Straßenverkehr, da diese Straße ja eigentlich nur zu Ihrem Betrieb führt

( b ) – im öffentlichen Straßenverkehr, da dies eine offizielle Straße ist und diese jeder nutzen kann

( c ) – nur kurz im öffentlichen Straßenverkehr, und spielt somit keine Rolle

# Text boxes

PRÜFUNG A

maximale

Hubhöhe

Schwerpunkt

Abstand Gabel

Schwerpunkt Abstand Gabelrücken